附件2

农产品样品采集流转制备

和保存技术规定

目  录

1 适用范围	1

2 农产品采样准备	1

2.1 制定采样计划	1

2.2 采样准备	1

2.3 样品采集手持终端和GPS	3

2.4 采样点确认	3

3 农产品样品采集	4

3.1 采样方法	4

3.2 采样记录	4

3.3 样品分装	5

3.4 采样小组自查	5

4 样品流转	6

4.1 制定样品流转计划	6

4.2 样品装运	6

4.3 样品交接	7

5 样品制备	7

5.1 制样场地	7

5.2 制样工具及容器	7

5.3 样品制备手持终端的使用	8

5.4 样品制备	8

6 样品保存	10

6.1 流转中心样品保存	10

6.2 实验室样品保存	11

6.3 入库样品保存	11

7 质量管理	11

7.1 人员质量管理	11

7.2 采样现场考核	11

7.3 制样场所质量管理	12

7.4 样品制备质量监督检查	12

附录	14

农产品样品采集流转制备和保存技术规定

# 1 适用范围

本技术规定明确了农产品样品采集、流转、制备和保存的方法和技术要求。

本技术规定适用于全国土壤污染状况详查中农产品污染状况协同调查。

# 2 农产品采样准备

## 2.1 制定采样计划

按照《全国土壤污染状况详查总体方案》（以下简称《总体方案》）和各省（区、市）土壤污染状况详查实施方案（以下简称《省级实施方案》）的要求，制定详细采样计划，内容包括：任务部署、人员分工、时间节点、采样准备、采样量和份数、样品交接和注意事项等。

本次全国土壤污染状况详查农产品协同调查对象是水稻和小麦，地方可以根据本区域实际情况增加蔬菜和其他类农产品。

## 2.2 采样准备

采样准备主要包括组织准备、物资准备和技术准备。

### 2.2.1 组织准备

野外采样必须组建采样小组：

（1）采样小组至少由2名成员组成，包括1名组长和1名技术骨干，参加过国家或省级农产品样品采集流转制备和保存相关技术培训；

（2）采样小组组长原则上由作风严谨、工作认真和具有野外采样工作经验的专业技术人员担任，组长为采样过程质量控制责任人和现场采样记录审核人；

（3）采样小组成员应具有土壤、农产品调查相关基础知识，掌握农用地详查样品采集流转相关技术要求；

（4）采样小组内部要分工明确、责任到人、保障有力。

### 2.2.2 技术准备

为了使采样工作能顺利进行，采样前应进行以下技术准备：

（1）明确调查范围和任务，掌握布点原则和点位分布图件，包括行政区划、样点位置等信息。

（2）获取交通、土壤类型、1:50000地形等图件。

（3）收集采样点的农产品种植模式、地形、土地利用方式、灌溉、周边污染源分布、农药和肥料施用等基本情况。

### （4）全球定位设备（GPS）校准、手持终端和便携式蓝牙打印机调试。

### 2.2.3 物资准备

农产品样品采集所需物资包括：工具类、器具类、文具类、防护用品以及采样车辆等（表1）。

表1  样品采集所需物资清单

（1）工具类：不锈钢剪刀、不锈钢切刀、镰刀等。

（2）器具类：全球定位设备（GPS）、手持终端、便携式蓝牙打印机、样品标签打印纸、便携式手提秤、样品袋（布袋、塑料袋、编织袋或锡、铝包装材料）、运输箱等。

（3）文具类：农产品样品标签（人工填写）、点位编号列表、采样现场记录表、铅笔、签字笔、资料夹等。

（4）防护用品：工作服、工作鞋、安全帽、雨具、常用药品（防蚊虫等咬伤）、口罩等。

（5）运输工具：采样用车辆及车载冷藏箱。

## 2.3 样品采集手持终端和GPS

采样人员通过手持终端接收采样任务、辅助找点、填报现场记录表、现场打印样品标签、拍摄采样现场照片、保存和上传采样信息。采样人员通过GPS精准定位，确定采样记录的点位坐标信息（经度与纬度）。

## 2.4 采样点确认

农产品样品采集应尽量与农用地表层土壤样品同步采集。采样人员到达目标点位后，必须观察其是否符合农产品采样的代表性要求，在允许范围内优选采样点，位移距离一般不超过50m。陡坡地、低洼积水地、住宅、道路、沟渠、粪坑等附近不宜设采样点。

（1）根据《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》（以下简称《点位布设技术规定》）规定的比例确定农产品点位置及数量。

（2）经踏勘后，确实无法在计划点位采集指定农产品样品时，可就近调整到种植有指定农产品的农用地，不得减少农产品采样点位数量。农产品点位调整需由各地采样小组上报批准后方可调整。

（3）按照不多于每47个农产品采样点位布设1个密码平行样点位。

表层土壤样品先行采集完成后采集农产品的，采样小组应根据手持终端土壤采样时的照片信息，确认周边自然景观和土壤采样点位置，原则上应在土壤采样点附近采集农产品，位移距离不得超过20m。

# 3 农产品样品采集

## 3.1 采样方法

### 3.1.1 采样要求

农产品采集混合样品。现场确定计划采样点位后，以确定点位为中心划定采样区域，一般为20m×20m（丘陵、山地可略小），按双对角线、棋盘式、蛇形、梅花点等方法多点（5-20个）采集混合样品。每个点位采样量基本一致。采样方式参照《农、畜、水产品污染监测技术规范》（NY/T 398-2000）执行。

### 3.1.2 采样量

水稻和小麦采样量一般要求为1500g（稻谷、麦粒干重样），蔬菜采样量一般要求为1000g（可食用部分鲜重）。需要采集密码平行样的样点，采样总量不少于2000g（稻谷、麦粒干重样）。当水稻和小麦等含水量较高时，可视情况增加采样量。

### 3.1.3 采样时间

农产品样品在农作物收获时采集（至少采集一季作物，有条件的地区可以根据需要采集多季作物）。原则上农产品与对应表层土壤样品应在同点位同步采集，农产品收获期较短无法同步采集的，可先行采集农产品或表层土壤样品。

农产品采集应避开在雨天等不利气候条件下进行。采样应避开病虫害和其他处于特殊状态下的植株（如刚喷施农药的植株等）。不得使用可能对农产品样品造成污染的工具采集样品。

## 3.2 采样记录

采样小组应在手持终端上现场录入、保存、上传样品采集信息，包括农产品样品信息、实际采样点经纬度、采样现场照片等，并采用手持终端连接的蓝牙打印机现场打印样品标签，每份样品打印2份样品标签。采样小组返回驻地后应备份并打印当天采集样品的现场记录表（见附表1），经采样人员签字后留存。

因故不能正常使用采样手持终端时，应采用GPS定位，记录采样点经纬度，填写纸质现场记录表和样品标签（表2），并拍摄采样数码相片，相关数据及时录入信息管理系统。

表2  农产品样品标签

| 样品编号： |
| --- |
| 采样地点： 省 市 县（区） 乡（镇） 村 |
| 经纬度（゜）：东经: 北纬： |
| 农产品种类： □水稻 □小麦 □蔬菜 □其他： |
| 采样人员： | 采样日期： 年 月 日 |

## 3.3 样品分装

水稻和小麦样品先装入布袋，在布袋封口处系上1份样品标签，再将装有农产品样品的布袋放入塑料袋或编织袋，在袋外粘贴或系上另外1份样品标签。

蔬菜样品先装入塑料袋中，在塑料袋外粘贴1份样品标签，再将装有蔬菜样品的塑料袋放入编织袋，在封口处系上另外1份样品标签。

## 3.4 采样小组自查

采样小组要在采样现场要对农产品样品、样品袋、样品标签和采样记录进行自查，发现样品包装容器破损、采样信息缺项和错误的，应及时采取补救或更正措施。

# 4 样品流转

## 4.1 制定样品流转计划

各省（区、市）负责样品流转的工作机构应综合考虑农产品采样、分析测试等任务安排，对本行政区域内样品流转进行统筹，制定样品流转计划。样品流转计划应包括：样品份数，样品从采样现场向初步制备场所、流转中心、检测实验室流转的各环节交接时间、地点，质控样品插入要求等内容。

## 4.2 样品装运

采样小组、初步制备场所和样品流转中心应指定核对负责人，在样品装运现场利用手持终端对样品逐一核对，并在装运记录表上签字；重点检查样品标签、样品重量、样品数量、样品包装袋、保存温度、样品目的地、样品应送达时限等，如有缺项、漏项和错误，应及时补齐、修正后方可装运。农产品样品装运记录表见附表2。

依据质控技术要求，样品流转中心要对农产品样品按照不大于50份一批（包括实验室内密码平行样、实验室间密码平行样和统一监控样各1份）分包并二次编码后流转至指定实验室分析测试。同时，要将经初步制备后的水稻和小麦样品按要求分别流转至国家和省级农产品样品库。

样品流转运输必须保证样品安全和及时送达。样品运输过程中应使用样品箱，并严防破损、混淆或沾污。采取鲜样测定的蔬菜样品采集后应及时放入样品冷藏箱，4℃以下避光保存，3天内必须送达指定实验室分析测试。

## 4.3 样品交接

农产品样品送到指定地点后，交样人和收样人均需清点核实样品，利用手持终端扫码确认收样、记录交接信息，打印交接记录表，双方签字并各自留存1份。农产品样品交接记录表见附表3。

# 5 样品制备

## 5.1 制样场地

根据本地区样品量分设相应数量的风干室和制样室。风干室应通风良好、整洁、无易挥发性化学物质，并避免阳光直射；制样室应通风良好，每个制样工位应做适当隔离；制样室内应安装监控摄像头，确保全方位、无死角。

## 5.2 制样工具及容器

（1）盛样用搪瓷盘或木盘。

（2）脱粒、去壳、切碎用小型脱粒机、小型脱壳机、不锈钢刀剪、木滚、硬质木搓板、粉碎机、无色聚乙烯薄膜等。

（3）磨碎风干样用玛瑙球磨机、玛瑙研钵、白色瓷研钵、石磨、不锈钢磨、旋风磨等。

（4）筛网孔径为0.25-0.4mm的尼龙筛。

（5）具塞磨口玻璃瓶、具塞无色聚乙烯塑料瓶、具塞玻璃瓶、无色聚乙烯塑料袋或牛皮纸袋，规格视样品量而定。应避免使用含有待测组分或对测试有干扰的材料制成的样品瓶或样品袋盛装样品。

（6）电子天平、样品制备手持终端、便携式蓝牙打印机、样品标签打印纸、电脑、常规打印机、原始记录表。

## 5.3 样品制备手持终端的使用

样品制备人员通过手持终端查询样品信息、扫描样品标签二维码接受送达样品后分类存放；扫描样品标签二维码对样品进行初步制备，采样手持终端配套蓝牙打印机打印制备分装样品标签；扫描样品标签二维码流转样品。

## 5.4 样品制备

样品制备过程尽可能使每一份测试样品均匀取自该样品总量。

### 5.4.1 初步制备与缩分

初步制备包括对水稻或小麦样品进行风干或烘干，并用小型脱粒机脱粒，或凭借硬木搓板与硬木块进行手工脱粒，反复混合均匀。

初步制备后的水稻和小麦样品，采用四分法缩分至所需量。将脱粒后混合均匀的样品铺成圆形，过中心线画十字线分为四等份，取对角线两等份，如此继续缩分至所需量为止。

经缩分后的农产品样品应分装送检样品、入库样品与留存备用样品。送检样品送实验室按要求细磨后测试，留存备用样品在流转中心保存备用。送检样品1份（250g）、国家样品库样品1份（250g）、省级样品库样品1份（250g）和流转中心留存备用样品1份（250g）；需制备农产品密码平行样的样品要另外分装2份送检样品（各250g，3份样品应在分装后集中放入同一包装袋内流转）。采取鲜样测定的蔬菜样品不宜长期保存。样品制备过程应确保每份样品的均匀性和代表性。

### 5.4.2 测试样品制备

水稻和小麦样品采取干样制样，含水率较高的蔬菜样品宜采取鲜样制样。

干样制样：用干纱布擦净样品上的泥尘等附着物后直接磨碎，带皮样品应用清水冲洗、晾干或烘干（65℃±5℃）、去皮后磨碎，可采用玛瑙研钵进行手工或机械研磨（玛瑙碎样机、石磨、不锈钢磨），使样品全部通过尼龙筛（筛网孔径0.25-0.4mm）并混合均匀。

鲜样制样：蔬菜样品一般采用鲜样分析，制样方法参照《农、畜、水产品污染监测技术规范》（NY/T 398-2000）执行。

### 5.4.3 制样注意事项

（1）样品风干、磨碎过程中样品编码必须始终保持一致。定期检查样品标签，严防样品标签模糊不清或丢失。

（2）制样所用工具应在处理每份样品前清理干净，严防交叉污染。

图1 农产品样品制备检测流程图

# 6 样品保存

主要包括流转中心、实验室和样品库样品的保存。

## 6.1 流转中心样品保存

流转中心应短期保存送检样品、留存备用样品、省级样品库和国家样品库入库样品，样品需存放在阴凉、干燥、通风、无污染处。

流转中心工作人员通过手持终端查询样品信息，扫描样品标签二维码接收送达样品，新建送检样品样包，按照有关技术规定要求安排密码平行样品和统一监控样品，打印送检样品二次编码标签和样包标签，扫描样包标签二维码流转样品。

## 6.2 实验室样品保存

检测实验室应保存分析取用后的送检样品，一般保存3个月，样品需存放在阴凉、干燥、通风、无污染处。

实验室工作人员通过样品测试手持终端查询样品信息，扫描样品标签二维码接收送达样品，按照本技术规定要求保存样品；扫描样品标签二维码查询测试项目信息，在规定时限内完成分析测试。

## 6.3 入库样品保存

当农产品样品需要长期保存时，一般要建立专门样品库。样品库建设以安全、准确、便捷为基本原则。长期保存的水稻、小麦农产品样品含水率需低于13%，用种子锥形瓶密封，保存期限至少3年。样品库应保持干燥（相对湿度＜75%）、阴凉（10-20℃）、通风、无阳光直射、无污染。要定期检查样品，防止霉变、鼠害及样品标签脱落等，发现问题应及时采取补救措施。

# 7 质量管理

## 7.1 人员质量管理

为保证样品采集、流转、制备和保存工作质量，对相关工作人员实行培训上岗，专项任务专人负责。

## 7.2 采样现场考核

考核采样人员是否能正确使用采样工具，掌握采样技术规定及质量控制要求，了解布点原则，清楚农产品样品的采样方式、样品重量、样品编码规则、样品运输和保存条件等技术要求，是否能够正确使用GPS以及手持终端等。

## 7.3 制样场所质量管理

样品风干室、制样室环境需满足要求，除尘设备正常运转，场地清扫干净；制样工具需准备齐全、保持完好，分装容器材质规格应满足技术要求，磨样设备要正常运转且定期维护；制样工具和器皿应在每个样品制备完成后及时清洁干净。

## 7.4 样品制备质量监督检查

包括样品制备自检和样品制备监督检查。

### 7.4.1 样品制备自检

样品制备自检是指样品制备人员在样品制备过程中，对样品状态、工作环境及制备工作情况进行自我检查。

检查内容包括：样品袋是否完好无破损、样品重量是否满足要求，标签字迹是否清晰、样品编号与样品袋编号是否一致等。

### 7.4.2 样品制备监督检查

监督检查是指由质控人员对样品制备过程和结果进行抽样检查。要按质量检查要求培训质量监督员，对整个制样过程和结果进行抽查，并填写检查记录表。可通过查看制样过程录像或在线监控录像进行远程监督检查。

制样结果检查内容包括：

（1）样品制备操作现场检查

样品风干、研磨、过筛、混匀、分装等操作是保证样品代表性的关键操作步骤，需对相关操作的规范性进行监督检查。样品标签、样品筛、研磨机等工作和设备需维护完好，制备间需干净整洁。

（2）样品重量检查

检查样品重量是否满足需求。

（3）样品粒径检查

样品粒径检查应在样品制备完成后，在一批次制备样品中随机抽取该批次制样量的10%，按照规定的筛号过筛，并填写检查记录表。过筛后的样品不得放回原样品瓶中。

（4）样品制备原始记录检查

样品制备的全过程，应随时填写农产品样品制备原始记录表（附表4），填写应认真、情况真实、称量准确，不得事后补记。制样完成后，制样原始记录和分析原始记录一同归档保存，以便核查。

# 附录

附表1  农产品样品采集现场记录表

| 1、样点信息 |
| --- |
| 系统样点编码 |  | 调查样点类型 |  |
| 调查区域类型 |  | 布点参考网格 |  |
| 计划采样纬度 |  | 土地利用方式 |  |
| 计划采样经度 |  | 质控样点类型 |  |
| 采样地点 | 省 市 县（区） 乡（镇） 村 |
| 地形地貌 |  |
| 耕作方式 |  | 海拔高度（m） |  |
| 样点周边信息 | 正东：□居民点 □厂矿 □耕地 □林地 □草地 □水域 □其他： 正南：□居民点 □厂矿 □耕地 □林地 □草地 □水域 □其他： 正西：□居民点 □厂矿 □耕地 □林地 □草地 □水域 □其他： 正北：□居民点 □厂矿 □耕地 □林地 □草地 □水域 □其他： |
| 2、样品信息 |
| 农产品样编码 |  | 样品类型 |  |
| 对应土样编码 |  | 作物品种 |  |
| 实际采样纬度 |  | 样品质量 (g) |  |
| 实际采样经度 |  | 当季亩产量 (kg) |  |
| 季亩施肥量 (kg) | □氮肥 kg □磷肥 kg □钾肥 kg □复合肥 kg □有机肥 kg |
| 季亩施药量 (g) | □杀菌剂：品名 用量 g；品名 用量 g □杀虫剂：品名 用量 g；品名 用量 g □除草剂：品名 用量 g；品名 用量 g |
| 样点偏移 (m) |  |
| 样点偏移说明 |  |
| 样品测试项目 |  |
| 3、工作信息 |
| 采样小组名称 |  | 采样小组负责人 |  |
| 采样小组单位 |  | 负责人联系电话 |  |
| 采样时间 |  | 天气情况 |  |
| 样品采集工具 |  |
| 样品分装容器 |  | 定位设备信息 |  |

| 中心点位采样 | 定位设备屏显 | 样品及负责人 |
| --- | --- | --- |
| 样点偏移说明 |  |  |

采样小组负责人：                           采样小组成员：

负责人核校签字：                           采样成员签字：

附表2   农产品样品装运记录表

样品箱号：																样品数量：

| 序号 | 样品编号 | 样品名称 | 保存方式 | 有无措施防止沾污 | 有无措施防止破损 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □水稻 □小麦 □蔬菜 □其他 | □常温 □低温 □避光 | □有 □无 | □有 □无 |
|  |  | □水稻 □小麦 □蔬菜 □其他 | □常温 □低温 □避光 | □有 □无 | □有 □无 |
|  |  | □水稻 □小麦 □蔬菜 □其他 | □常温 □低温 □避光 | □有 □无 | □有 □无 |
|  |  | □水稻 □小麦 □蔬菜 □其他 | □常温 □低温 □避光 | □有 □无 | □有 □无 |
|  |  | □水稻 □小麦 □蔬菜 □其他 | □常温 □低温 □避光 | □有 □无 | □有 □无 |
|  |  | □水稻 □小麦 □蔬菜 □其他 | □常温 □低温 □避光 | □有 □无 | □有 □无 |
|  |  | □水稻 □小麦 □蔬菜 □其他 | □常温 □低温 □避光 | □有 □无 | □有 □无 |
|  |  | □水稻 □小麦 □蔬菜 □其他 | □常温 □低温 □避光 | □有 □无 | □有 □无 |
|  |  | □水稻 □小麦 □蔬菜 □其他 | □常温 □低温 □避光 | □有 □无 | □有 □无 |
|  |  | □水稻 □小麦 □蔬菜 □其他 | □常温 □低温 □避光 | □有 □无 | □有 □无 |
|  |  | □水稻 □小麦 □蔬菜 □其他 | □常温 □低温 □避光 | □有 □无 | □有 □无 |
|  |  | □水稻 □小麦 □蔬菜 □其他 | □常温 □低温 □避光 | □有 □无 | □有 □无 |

交运单位：											交运人：							联系方式：

送达单位：											承运单位：

运输负责人：					                	运输车（船）号牌：					联系方式：

交运日期：			年		月		日				送达期限：				年        月        日

附表3  农产品样品交接记录表

样品流转环节：□采样小组→制样机构			□制样机构→流转中心				□流转中心→检测实验室

| 序号 | 样品编号 | 样品名称 | 样品重量 是否符合要求 | 样品包装容器 是否完好 | 样品标签 是否完好整洁 | 保存方法 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □水稻 □小麦 □蔬菜 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | □水稻 □小麦 □蔬菜 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | □水稻 □小麦 □蔬菜 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | □水稻 □小麦 □蔬菜 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | □水稻 □小麦 □蔬菜 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | □水稻 □小麦 □蔬菜 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | □水稻 □小麦 □蔬菜 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | □水稻 □小麦 □蔬菜 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | □水稻 □小麦 □蔬菜 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | □水稻 □小麦 □蔬菜 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | □水稻 □小麦 □蔬菜 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | □水稻 □小麦 □蔬菜 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |

送样单位：											送 样 人：								联系方式：

收样单位：											收 样 人：								联系方式：

送样日期：			年    月    日					收样日期：			年    月    日

附表4  农产品样品制备原始记录表

| 样品编号 | 风干方式 | 研磨方式 | 保存方式 | 重量（g） | 样品分装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □自然风干 □设备风干 | □手工研磨 □仪器研磨 仪器名称： 仪器编号： | □ 常温 □ 低温 | □0.25mm □0.4mm | □样品袋 □样品瓶 |
|  | □自然风干 □设备风干 | □手工研磨 □仪器研磨 仪器名称： 仪器编号： | □ 常温 □ 低温 | □0.25mm □0.4mm | □样品袋 □样品瓶 |
|  | □自然风干 □设备风干 | □手工研磨 □仪器研磨 仪器名称： 仪器编号： | □ 常温 □ 低温 | □0.25mm □0.4mm | □样品袋 □样品瓶 |
|  | □自然风干 □设备风干 | □手工研磨 □仪器研磨 仪器名称： 仪器编号： | □ 常温 □ 低温 | □0.25mm □0.4mm | □样品袋 □样品瓶 |
|  | □自然风干 □设备风干 | □手工研磨 □仪器研磨 仪器名称： 仪器编号： | □ 常温 □ 低温 | □0.25mm □0.4mm | □样品袋 □样品瓶 |
|  | □自然风干 □设备风干 | □手工研磨 □仪器研磨 仪器名称： 仪器编号： | □ 常温 □ 低温 | □0.25mm □0.4mm | □样品袋 □样品瓶 |

制备人：									校核人：										审核人：

年    月    日								年    月    日							年    月    日